望牛墩镇生产安全事故隐患公示-20220037

- 企业名称：广东明晖通风设备有限公司

- 隐患情况：

- 用电电气与消防栓安全距离不足，使用消防栓用水时易造成人员触电风险；

- 安全出口、疏散通道被堵塞，存在发生紧急情况时，阻碍人员逃生；

- 固定式压力容器底座未进行固定，存有压力容器受振动发生变形、裂纹或倾倒的风险；

- 配电箱上无“当心触电”等安全警示标识；

- 机械运转设备未设置安全护罩，易造成人员被机械伤害；

- 未设置醒目的人行安全通道标志线；

- 带电体的防护罩盖缺失，存有人员接触带电体，造成触电的风险；

- 气瓶使用时未设置防倾倒措施，存在气瓶倾倒撞断瓶阀导致反冲等风险。

三、现场照片：